KARTA TECHNICZNA ZX21

Rodzaj buta: półbut sportowy

Norma: EN ISO 20345:2022

Kategoria ochrony: S1-P SRC

Materiał: dzianina szaro czarna

Język: czarna mikrofibra

Nosek: aluminiowy

Wkładka antyprzebiciowa: kompozytowa

Zapięcie: sznurowany

Podeszwa: z tworzywa EVA

Odporność na oleje, antyelektrostatyczny, absorpcja energii w części piętowej

Piankowy kołnierz w górnej części buta

Rozmiary: 36-47

Obuwie przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie ma wpływu czynników zewnętrznych i chemicznych.